SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
ZAVOD ZA ELELEKTRONIČKE SUSTAVE I OBRADBU INFORMACIJA

Napredne metode digitalne obradbe signala

Kompresija akustičkih signala primjenom wavelet filtarskih slogova

Peter Škoda

Tomislav Tonžetić

27.01.2005

# Uvod

Kompresija zvuka mnogo je obrađivan problem. Metode kompresije se razlikuju ovisno o vrsti zvučnog signala(govor, glazba,..). Model kompresije  prikazan je slikom:

U ovom radu bit će obrađena i kompresijom glazbe. Razmotrimo glazbu CD kvalitete(44100Hz, 16bit): dobivamo bitrate od 705.6kbit/s: Za razne primjene poželjno je to svesti na 64kbit/s do 192kbit/s što predstavlja kompresiju 11:1 odnosno 4:1.

Zbog pojednostavljenja zadatka koncentrirali smo se  samo na transformaciju i kvantizaciju Blok shema prikazana je slikom:

# Realizacija sustava

## Wavelet filtarski slog

Odabrali smo wavelet filtarski slog  tipa «symlet». To je najmanje asimetričan wavelet. Razlaganje vršimo u jedanaest pojaseva. Tih jedanaest pojaseva predstavlja točno polovicu broja pojaseva high fidelity filtarske banke.

## Problem dodjele bitova

Neka imamo skup slučajnih varijabli X1, X2, …, Xk čije su varijance . Pretpostavimo da nam je funkcija gustoće razdiobe svake varijable poznata. Promotrimo mjeru distorzije pojedine varijable. Na temelju mjere distorzije moguće je projektirati optimalni kvantizator Qi varijable Xi uz bilo koji broj razina Ni , gdje je Ni pozitivni cijeli broj. Poželjno je da broj razina bude potencija broja 2 tako da dobijemo cjelobrojni iznos bitova.

Neka nam  označava srednju kvadratnu pogrešku uzrokovanu optimalnim kvantiziranjem varijable  u bi bitova. Funkcija  nam govori kako možemo smanjiti izobličenje povećavajući rezoluciju. Postoji kompromis između broja bitova (cijena) i iznosa distorzije (performase). Ukupno izobličenje definiramo kao

Dakle, problem dodjele bitova definiramo kao nalaženje  za  tako da se minimizira  uz uvjet

Postoje dva pristupa za pronalaženje optimalnog broja bitova.

Prvim pristupom točno minimiziramo ukupnu distorziju D definiranu gornjim izrazom preko svih izbora b. Mana tog algoritma je  što možemo dobiti decimalni broj bitova te što nikad točno ne poznajemo funkciju distorzije .

U drugom pristupu minimizacije distorzije D korisimo aproksimacije usljed kvantizacije visoke rezolucije tako da možemo napisati eksplicitne izraze za optimalne distorzije

Ako pretpostavimo da je da je prekomjerna distorzija zanemariva tada vrijedi

## Rezultati optimalne dodjele bitova

Klasično rješenje problema dodjele bitova koristeći aproksimacije kvantizacije visoke rezolucije zanemarije praktični zahtjev  te dozvoljava negativne vrijednosti . To se rješava tako da se negativne vrijednosti promijene u 0.

## Cjelobrojni algoritam za dodjelu bitova

Postoji jednostavan algoritam za dodjelu bitova za nenegativne cjelobrojne rezolucije. Algoritam nije optimalan, ali dodjeljuje bitove inkrementalno, jedan po jedan na način koji daje najbolje rezultate. Ideja je da se u svakoj od B iteracija dodijeli bit tamo gdje će najviše koristiti. U svakom koraku minimizira se ukupna distorzija uz trenutnu djelomičnu dodjelu bitova.

## «Pohlepni» cjelobrojni algoritam za dodjelu bitova

Ako vrijedi pretpostavka kvantizacije visoke rezolucije, idealizirana funkcija proporcionalna je varijanci i-tog kvantizatora s faktorom , tada se algoritam pojednostavljuje. Kao početni zahtjev koristi se varijanca te svaki put kad se određenom pojasu dodijeli novi bit odgovarajući zahtjev se smanji za faktor 2.Tada tražimo sljedeću najveću varijancu te ponavljamo posupak dok ne ponestane bitova.

## Kvantizator

Koristimo dva tipa kvantizatora: uniformni i neuniformni. Kvantiziramo koeficjente wavlet transformacije (11 pojaseva).

Neka nam signal ide od neke maksimalne do minimalne vrijednosti. Unutar te dinamike signnala rasporedimo broj razina određen sa brojem bitova kvantizatora( na primjer za 3 bita imat ćemo kvantizator u 8 razina). Još možemo normirati vrijetnosti tako da se kreću od 0 do 1.

Kod neuniformnog kavantiranja postupak je sljedeći : za svaku razinu razlaganja napravimo histogram od 50 razina. Iz tog histograma(funkcije gustoće vjerojatnosti) uzastopnim sumiranjem dobivamo funkciju razdiobe.

Iz funcije razdiobe određujemo granice područja kvantizacije na sljedeći način : po y osi napravimo uniformnnu kvaantizaciju određenu brojem bitova, a sa x osi za pripadne razine očitamo granice područja.

# Rezultati i zaključak

Usporedili smo odnos signal/šum za  uniformni i neuniformni kvantizatora uz različite brojeve bitova.

|  | Odnos signal/šum(dB) |
| --- | --- |
| Srednji broj bitova po uzorku | Uniformna kvantizacija | Neuniformna kvantizacija |
| 3 | 10.4849 | 15.3806 |
| 4 | 14.7677 | 17.7183 |
| 6 | 17.8149 | 22.7148 |
| 8 | 18.1205 | 28.6201 |

Povećanjem broja bita pobolšava se odnos signal/šum. Očekivano je da neuniformni kvantizator daje bolje rezultate.

|  | Pojas |
| --- | --- |
| Srednji broj bitova po uzorku | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 3 | 11 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 12 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | 14 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| 8 | 16 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 |

# Text boxes

Transformacija

Kvantizacija

Maskiranje

(koristeći akustički model)

Računanje koraka kvantizacije

Ulazni signal

Razlaganje wavelet filtarskim slogom

Algoritam za dodjeljivanje bitova

Kvantizacija

Rekonstrukcija wavelet filtarskim slogom

Izlazni signal