L11. Wavelet paketi

Uvod

Na vježbama ćete se  upoznati s MATLAB-ovim wavemenu-em, te ćete ga koristiti za kompresiju signala.

Osim toga,

Wavelet paketi

Kod wavelet stabla signal smo razložili niskopropusnim i visokopropusnim

filtrom i na taj način smo dobili aproksimacije i detalje. U sljedećim razinama smo

razlagali niskopropusnu granu (aproksimacije), a visokopropusnu nismo. Kod

wavelet paketa razlažemo na isti način i visokopropusnu granu čime dobivamo

potpuno binarno stablo kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Slika 1. Stablo wavelet paketa s 3 razine

Slika 2. Waveelt paketi organizirani u stablo

Zadatak 1.

Razlaganje s minimumom entropije

1. Generirati signal energije jednake 1:

w00 = ones(1,16)*0.25;

2. Izračunati Shannonovu entropiju od w00, te zapisati koliko ona iznosi:

e00 = wentropy(w00,'shannon')

3. Izračunati entropiju s pragom koristeći vrijednost praga 0.24

e = wentropy(w00,'threshold', 0.24)

4. Razložimo w00 koristeći haarov wavelet

[w10,w11] = dwt(w00,'db1');

5. Izračun entropije aproksimacije u razini 1:

e10 = wentropy(w10,'shannon')

Koliko iznosi detalj razine 1, a koliko entropija?

Usporedite e00 sa e10+e11, te zaključite da li se razlaganje isplati.

6. Sad razdijelimo w10:

[w20,w21] = dwt(w10,'db1');

Koliko iznosi w21?

7. Izračun entropije aproksimacije u razini 2:

e20 = wentropy(w20,'shannon')

Usporedite e20+e21 sa e10, te zaključite da li se razlaganje isplati.

Ponovite postupak za iduće dvije razine.

8. Izvesti razlaganje wavelet paketima signala s definiranog u primjeru 1:

t = wpdec(s,4,'haar','shannon');

Prikažite stablo wavelet paketa s čvorovima na kojima je označena entropija

9. Sad izračunajmo najbolje stablo:

bt = besttree(t);

Usporedite dobiveno najbolje stablo sa wavelet stablom. Da li su ista?

Zadatak 2.

- Otvorite wavemenu.

Slika 3. Izgled wave izbornika

- Odaberite Wavelet Packet 1-D analizu

- Odaberite demo MAT datoteku sumlichr.mat unutar toolboxa, te zatim db2 s 4 razine, te entropiju s pragom iznosa 1

- Budući da ima mnogo načina da se rekonstruira originalni signal iz stabla wavelet paketa, najprije moramo odabrati najbolje stablo, te tek onda komprimirati signal.

- Odaberite compress tipku.

Žuta linija prikazuje prag koji je automatski izabran da bi izjednačio broj nula komprimiranom signalu sa iznosom sačuvane energije u komprimiranom signalu.

Koja linija prikazuje iznos energije?

Iznos praga od 1.415 znači da će bilo koji element signala koji ima vrijednost manju od 1.415 biti zamijenjen nulom prilikom komprimiranja.

Koliko u ovom slučaju iznosi preostala energija?

- Odaberite iznos praga od 0.8938.

Kako se promijenio broj nula a što se dogodilo sa iznosom sačuvane energije?