## Slide 1: Sažeto uzorkovanje (Compressed sensing)
Davor Bonači
Projekt iz kolegija “Napredne metode digitalne obradbe signala”
Zagreb, 25. siječnja 2007.

## Slide 2: Metode uzorkovanja
Transform coding:
  Shannon-Nyquistov teorem otipkavanja
  naknadna kompresija
Compressive (compressed) sensing:
  otipkavanje sa smanjenim brojem uzoraka
  bitno jednostavnija proizvodnja (i cijena)

## Slide 3: Ulazni signal
Realni, konačni, vremenski-diskretni signal x
Vektor-stupac od N elemenata
Rastav po nekoj bazi vektorskog prostora:
Definicija. Za signal x kažemo da je K-rijedak ako postoji neka baza vektorskog prostora, takva da se signal x može zapisati kao linearna kombinacija samo K vektora baze.
Kompresibilni signali

## Slide 4: Mjerenje ulaznog signala
Pretpostavka: moguće računati skalarni produkt ulaznog vektora s M drugih vektora
Mjerna matrica Φ – vektori kao retci
Izmjereni signal:
Duljina signala: M (ostvarena kompresija)
Sadrži informacije o K najvažnih koeficijenata
Slučajna matrica Φ – Gaussove slučajne varijable

## Slide 5: Rekonstrukcija
Rekonstrukcija vektora x iz vektora y
Nepotpun sustav: M jednadžbi, N nepoznanica
Izbor pravog rješenja jednadžbe – optimizacija po l1 normi:
Vremenska složenost: O(N3)

## Slide 6: Primjena

## Slide 7: Primjeri u Matlabu
Umjetni signal
  zadovoljava “K-rijedak” uvjet
  ostvarena potpuna rekonstrukcija
Stvarni signal
  crno-bijela slika veličine 64x64 piksela
  zadovoljava uvjet kompresibilnosti
  ostvarena djelomična rekonstrukcija

## Slide 8: Umjetni signal, 1

## Slide 9: Umjetni signal, 2

## Slide 10: Umjetni signal, 3

## Slide 11: Umjetni signal, 4

## Slide 12: Stvarni signal - slika

## Slide 13: Zaključak
Upotrebljiva metoda
Mali broj uzoraka signala
Problem: brzina rekonstrukcije
Literatura:
  Richard G. Baraniuk, „Compressive Sensing“, IEEE Signal Processing Magazine, July 2007, pp 118-124

## Slide 14: Pitanja